Ford KA+ TEKNISET TIEDOT

SUORITUSKYKY JA TALOUDELLISUUS

|  |  |  | Polttoaineenkulutus l/100 km | Suorituskyky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Teho (hv) | CO2 (g/km) | Kaupunki | Maantie | EU-yhdistetty | Huippu-nopeus km/h | 0-100 km/h (sek) | 50-100 km/h (sek)* |
| 1.2 Ti-VCT ECO, bensiini | 85 | 110 | 6.3 | 3.9 | 4.8 | 166 | 13.9 | 20.3 |

* 4. vaihteella

MASSAT

| Moottori | Oma-massa (kg)# | Kokonais-massa (kg) | Yhdistelmä-paino (kg) | Suurin perävaunun paino (jarrullinen) (kg) | Suurin perävaunun paino (jarruton) (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Ti-VCT ECO, bensiini | 1055 | 1530 | 1830 | 300 | 300 |

# Kevyin omapaino täysin nestemäärin ja 90 % polttoainemäärällä huomioiden kuljettajan painon 75 kg; tuotannon poikkeamavarauksin ja riippuen muun muassa autoon asennetuista valinnais- ja lisävarusteista.

Vetopaino on suurin vetopaino 12 prosentin nousukulmalla meren pinnan tasolla. Perävaunun vetäminen vaikuttaa suorituskykyyn ja polttoainetaloudellisuuteen. Aisapaino 50 kg kaikissa malleissa. Suurin yhdistelmäpaino pitää sisällään perävaunun massan.

MITAT

| Mitat (mm) |  |
| --- | --- |
| Ulkomitat |  |
| Kokonaispituus | 3929 |
| Kokonaisleveys peilien kanssa/ilman peilejä | 1911/1695 |
| Kokonaisleveys sivupeilit taitettuna | 1769 |
| Kokonaiskorkeus | 1524 |
| Akseliväli | 2489 |
| Sisämitat |  |
| Pääntila edessä | 1002 |
| Suurin jalkatila edessä (istuin alimmassa ja taaimmaisessa asennossa) | 1118 |
| Hartiatila edessä | 1361 |
| Pääntila takana | 964 |
| Jalkatila takana | 896 |
| Hartiatila takana | 1338 |
| Lantiotila takana | 1335 |
| Tavaratilan koko (litraa)‡ |  |
| 5-istuimella, kuormattu tavaratilan peitteen korkeudelle (renkaanpaikkaussarjalla) | 270 (257 + 13 tavaratilan lattian alla) |
| Polttoainetankin tilavuus (litraa) |  |
| Bensiini | 42 |

‡ Mitattu ISO 3832 mukaisesti. Mitat saattavat vaihdella riippuen mallista ja varusteista.

OHJAUS

| Järjestelmä | Hammastanko-ohjaus sähköisellä tehostuksella (EPAS) |
| --- | --- |
| Kierrokset | 2.6 kierrosta laidasta laitaan |
| Kääntöympyrä (m) | 10.7 |

PYÖRÄT JA JARRUT

|  | Edessä | Takana |
| --- | --- | --- |
| Jarrut | Hydraulinen kaksipiirjärjestelmä ristikkäisellä jaolla. Jäähdytetyt etujarrulevyt , takajarrurummut. Sähköisesti ohjattu nelipiirinen lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) |
| Mitat (mm) | 258 x 23 mm tuuletetut levyt | 200 x 30 mm rummut |
| Vanteet | 6J x 15 teräs | 6J x 15 teräs |
|  | 6J x 15 kevytmetallivanteet 5-puolaa | 6J x 15 kevytmetallivanteet 5-puolaa |
| Renkaat | 195/55 R15 | 195/55 R15 |

JOUSITUS

| Edessä | Takana |
| --- | --- |
| Erilliset MacPherson-joustintuet kierrejousilla, kallistuksenvakaaja | Vääntöpalkki kierrejousilla, iskunvaimentimet |

MOOTTORI

|  |  | 1.2 Ti-VCT |
| --- | --- | --- |
|  |  | 85 hv ECO |
| Tyyppi |  | 4 sylinteriä rivissä, bensiini, muuttuvilla nokka-akselien ajoituksilla (Ti-VCT) |
| Iskutilavuus | cm3 | 1,196 |
| Sylinterin halkaisija | mm | 70.6 |
| Iskunpituus | mm | 76.5 |
| Puristussuhde |  | 11.0:1 |
| Suurin teho | hv (kW) | 85 (63) |
|  | kierr. nop | 6,300 |
| Suurin vääntö | Nm | 112 |
|  | kierr. nop | 4,000 |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC, 4 venttiiliä sylinteri. Ti-VCT (muuttuvilla nokka-akselien ajoituksilla) |
| Sylinterit |  | 4 rivissä |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetallia |
| Sylinterilohko |  | Valettua kevytmetallia |
| Nokka-akselin käyttö |  | Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimellä |
| Kampiakseli |  | Valurauta, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria |
| Moottorin ohjaus |  | Continental |
| Polttoaineen-suihkutus |  | Matalapaineinen imusarjaruiskutus |
| Päästötaso |  | Euro 6 |
| Voitelujärjestelmä |  | Kampiakselin käyttämä öljypumppu lohkon etupuolella |
| Järjestelmän tilavuus suodattimella | litraa | 4.6 |
| Jäähdytysjärjestelmä |  | Lohkoon asennettu keskipakopumppu ja mekaaninen termostaatti. Sylinterikanteen asennettu veden ulostuloliitäntä ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturi |
| Järjestelmän tilavuus | litraa | 6.3 |
| Vaihteisto |  | 5-nopeuksinen manuaali |
| Välityssuhteet | 1: 3.583 2: 1.926 3: 1.281 4: 0.951 5: 0.756 Peruutus: 3.615 Vetopyörästö: 4.059 |

TEHO- JA VÄÄNTÖKÄYRÄ

1.2 Ti-VCT 85 hv/85 hv ECO

Huom: Ilmoitetut polttoaineen/energian kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivien (EC) 715/2007 ja (EC) 692/2008 asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on määritelty ajoneuvotyypin, ei yksittäisen auton mukaan. Käytetty testaustapa mahdollistaa vertailtavuuden eri autotyyppien ja valmistajien välillä. Todellisessa käytössä polttoaineen kulutus voi vaihdella johtuen    (yksilöllisistä) auton asetuksista, ajokäyttäytymisestä, käytössä olevista teknisistä varusteista kuten ilmastoinnista ja muista mahdollisista ei-teknisistä tekijöistä. CO2 on ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

Huom: Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

# # #

Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee noin 203 000 henkilöä ja sillä on 67 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiö suunnittelee, valmistaa, markkinoi, huoltaa Ford-merkin alla henkilöautoja, kuorma-autoja, SUV-autoja ja sähköautoja sekä ylellisiä Lincoln-henkilöautoja. Laajentaakseen liiketoimintamalliaan Ford investoi aktiivisesti uusiin mahdollisuuksiin sähköautoissa, itseohjautuvissa autoissa ja liikkumisen sujuvoittamisessa. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista sekä Ford Motor Credit Companysta löytyy osoitteesta www.corporate.ford.com

Ford of Europe valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 53 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 68 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 24 tuotantolaitosta, joista 16 Ford omistaa kokonaan tai on enemmistöomistaja ja 8 on yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 – samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.

Lisätiedot: Juuso Asp Oy Ford Ab 010 3447 134 jasp4@ford.com